Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Амплификатор 96- луночный | шт | Область назначения: Применяется для ДНК-амплификации. Функциональные характеристики: -используется в лабораториях иммунологического типирования тканей. Технические характеристики: -термоблок на 96 лунок; -основной материал термоблока: алюминий; -покрытие термоблока: специальный сплав; -габаритные размеры (ШхГхВ): не более 277х457х264 мм; -вес: не более 15 кг. Качественные характеристики: - товар должен быть новым, не иметь дефектов, с заводским номером; - гарантия не менее 12 месяцев; - стандарт не предусмотрен. Эксплуатационные характеристики: -контроль температуры: элемент Пельте; -регулируемый диапазон температур: не менее +3 °C, не более +99 °C; -максимальная скорость нагревания: не более 8,0 °C/сек; -диапазон температур нагрева крышки: не менее +30°C, не более +110°C; -дисплей: цветной, сенсорный не менее 7 дюймов; - табличное или графическое представление данных; - память суммарно не менее 350 программ в 30 пользовательских директориях; - быстрый старт последних пяти программ; - потребляемая мощность: не более 850 Вт; - электропитание сети: не менее 220 В.; частота не менее 50 Гц/ Требования к документации: Потенциальный Поставщик должен предоставить: - инструкции (руководства) по эксплуатации на государственном и русском языках; -инструктаж, обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте c предоставлением акта обучения. Доставку к рабочему месту, разгрузку товара, распаковку, установку, наладку и запуск, проверку характеристик на соответствие технической спецификации, обучение персонала осуществляет Поставщик. Сроки поставки: декабрь 2021 года. |
| 2 | Кресло донора | шт | Область назначения: Используется для осуществления таких процедур как взятие крови, переливание крови и кровезаменителей. Функциональные характеристики: - используется для обеспечения необходимых условий донору крови/пациенту и медицинскому персоналу при проведении процедур сбора донорской крови, переливания крови. Технические характеристики: -максимальная высота ложа от пола: не менее 790 мм; -минимальная высота ложа от пола: не менее 590 мм; -длина ножной части: не менее 645 мм; -длина спинки: не менее: 764 мм; -длина кресла: не менее 2100 мм; -длина сиденья: не менее 505 мм; -длина большого подлокотника: не более 400 мм; -ширина большого подлокотника: не более 165 мм; -длина малого подлокотника: не более 140 мм; -ширина малого подлокотника: не более 155 мм; -подлокотники: не менее 2 шт; -подлокотники состоят из 2-х частей; -длина подголовья: не более 270 мм; -подлокотники: регулируемые; -металлические части покрыты электростатической краской, устойчивой к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами; -количество: 10 шт. Качественные характеристики: - товар должен быть новым, не иметь дефектов. - гарантия не менее 12 месяцев. Эксплуатационные характеристики: -ложе:3 секции (спинная, тазовая, ножная); -угол движения подножья: не менее 00, не более 350; -угол движения спинки: не менее 00, не более 600; - угол движения спинки позиция Тренделенбург: не менее 00, не более 340; -максимальная допустимая нагрузка, не более 170 кг; -управление высотой кресла, угол наклона, положение ножной секции и позиция Тренделенбург: электродвигатели; -количество электродвигателей: не менее 4 шт; -имеется электронный ручной пульт управления; -электропитание: не менее 220 В; -для перемещения имеются колеса: не менее 4 шт; -для фиксации положения кресла на колесах имеются тормоза; -имеется съемный подголовник; -имеется стойка инфузионная встраиваемая. Требования к документации: Потенциальный Поставщик должен предоставить: - инструкции (руководства) по эксплуатации на государственном и русском языках; -инструктаж, обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте c предоставлением акта обучения. Доставку к рабочему месту, разгрузку товара, распаковку, установку, наладку и запуск, проверку характеристик на соответствие технической спецификации, обучение персонала осуществляет Поставщик. Сроки поставки: декабрь 2021 г. |
| 3 | Электрокардиограф | шт | Область назначения: Предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях, в медпунктах организаций и при оказании медицинской помощи на дому, в автомобилях скорой медицинской помощи. Функциональные характеристики: - обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 12 общепринятых отведений, с возможностью печати отведений на встроенном принтере. Технические характеристики: - габаритные размеры ДхШхВ: не более 420мм×330мм×120мм; - масса: не более 6,5 кг; - в комплект входит: - электрокардиограф; - электродный кабель пациента на 12 отведений с защитой от дефибрилляции: не менее 1шт; - провод заземления: не менее 1 шт; - грудные электроды: не менее 6 шт; - электроды для конечностей: не менее 4 шт; - сетевой шнур питания; - бумага пачка или рулон: не менее 1 шт; - валик для бумаги: не менее1шт; - запасные предохранители: не менее 2 шт; - литиевая аккумуляторная батарея: не менее 1 шт; - комплект многоразовых электродов; - инструкция по эксплуатации на русском языке: не менее 1 шт. Качественные характеристики: - товар должен быть новым, не иметь дефектов; - гарантия не менее 12 месяцев; - межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 «Изделия медицинские электрические. Часть 2-51. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и многоканальным электрокардиографам.» Эксплуатационные характеристики: - цветной откидной сенсорный дисплей: не менее 12,1 дюймов; - отображение на дисплее: не менее 12 каналов; - возможность пересмотра записи 12 отведений в последние 120 секунд; - встроенный принтер шириной: не менее 210мм; - встроенная память на 500 кардиограмм; - анализ и интерпретация ЭКГ; - встроенный аккумулятор; - диапазон ЧСС: не менее 30уд/мин, не более 300 уд/мин, точность: не более 1уд/мин; - память, встроенная: не менее 500 ЭКГ, расширяемая используя USB диск; - диапазон воспроизводимых частот: не менее 0.05Гц, не более 150Гц; - поддержка сканера считывания штрих-кодов; - подключение внешним принтерам: через USB; - клавиатура: алфавитно-цифровая. Требования к документации: Потенциальный Поставщик должен предоставить: - в случае, если товар относится к средствам измерения, сертификат, подтверждающий внесение в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан, выданный уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, и сертификат о поверке. - инструкции (руководства) по эксплуатации на государственном и русском языках; -инструктаж, обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте c предоставлением акта обучения. Доставку к рабочему месту, разгрузку товара, распаковку, установку, наладку и запуск, проверку характеристик на соответствие технической спецификации, обучение персонала осуществляет Поставщик. Сроки поставки: октябрь 2021 года. |