Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электрокардиограф | шт | Область назначения: Предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях, в медпунктах организаций и при оказании медицинской помощи на дому, в автомобилях скорой медицинской помощи. Функциональные характеристики: - обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 12 общепринятых отведений, с возможностью печати отведений на встроенном принтере. Технические характеристики: - габаритные размеры ДхШхВ: не более 420мм×330мм×120мм; - масса: не более 6,5 кг; - в комплект входит: - электрокардиограф; - электродный кабель пациента на 12 отведений с защитой от дефибрилляции: не менее 1шт; - провод заземления: не менее 1 шт; - грудные электроды: не менее 6 шт; - электроды для конечностей: не менее 4 шт; - сетевой шнур питания; - бумага пачка или рулон: не менее 1 шт; - валик для бумаги: не менее1шт; - запасные предохранители: не менее 2 шт; - литиевая аккумуляторная батарея: не менее 1 шт; - комплект многоразовых электродов; - инструкция по эксплуатации на русском языке: не менее 1 шт. Качественные характеристики: - товар должен быть новым, не иметь дефектов; - гарантия не менее 12 месяцев; - межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 «Изделия медицинские электрические. Часть 2-51. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и многоканальным электрокардиографам.» Эксплуатационные характеристики: - цветной откидной сенсорный дисплей: не менее 12,1 дюймов; - отображение на дисплее: не менее 12 каналов; - возможность пересмотра записи 12 отведений в последние 120 секунд; - встроенный принтер шириной: не менее 210мм; - встроенная память на 500 кардиограмм; - анализ и интерпретация ЭКГ; - встроенный аккумулятор; - диапазон ЧСС: не менее 30уд/мин, не более 300 уд/мин, точность: не более 1уд/мин; - память, встроенная: не менее 500 ЭКГ, расширяемая используя USB диск; - диапазон воспроизводимых частот: не менее 0.05Гц, не более 150Гц; - поддержка сканера считывания штрих-кодов; - подключение внешним принтерам: через USB; - клавиатура: алфавитно-цифровая. Требования к документации: Потенциальный Поставщик должен предоставить: - в случае, если товар относится к средствам измерения, сертификат, подтверждающий внесение в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан, выданный уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, и сертификат о поверке. - инструкции (руководства) по эксплуатации на государственном и русском языках; -инструктаж, обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте c предоставлением акта обучения. Доставку к рабочему месту, разгрузку товара, распаковку, установку, наладку и запуск, проверку характеристик на соответствие технической спецификации, обучение персонала осуществляет Поставщик. Сроки поставки: октябрь 2021 года. |